FERRZOOTECNIA – DRINKER SYSTEM

Sede : Via Belgio, 16 – 41122 Modena – Italy

Tel. 059 313426 – Fax 059 454077

www.ferrzootecnia.it – info@ferrzootecnia.it

Rif.: Offerta bruciatori – Riscaldamento radiante a gas

Potenza termica Hs=7,2  kW

- Potenza funzionamento con gas metano, consumo 0,69 m3/h

- Potenza termica Hs=70 kwatt

- Per funzionamento con gas Propano G31, consumo 0,50 kg/h

- Dimensioni circa mm 250 (h) x 375 x 420 + gruppo valvola 250

- Attacco alimentazione gas da 1/2”

- Bruciatore statico ceramico

- Gruppo elettrodi per accensione bruciatore

- Camera di miscelazione in acciaio rivestito

- Parabole in acciaio inossidabile

- Gruppo alimentazione gas e controllo fiamma costituito da :

- elettrovalvola gas a doppia sicurezza positiva a funzionamento silenzioso centralina elettronica di accensione e rilevazione fiamma a ionizzazione, riduttore/stabilizzatore di pressione gas

- Alimentazione elettrica 230 Volt – 50 Hz – monofase

……………. €uro 363,00 cad.

Oppure in alternativa :

Potenza termica Hs=9,6 kWatt

- Potenza funzionamento con gas metano, consumo 0,91 m3/h

- Potenza termica Hs=9,3 KWatt

- Per funzionamento con gas Propano G31, consumo 0,67 kg/h

- Dimensioni circa mm 250 (h) x 375 x 605 + gruppo valvola 250

- Attacco alimentazione gas da 1/2”

- Bruciatore statico ceramico

- Gruppo elettrodi per accensione bruciatore

- Camera di miscelazione in acciaio rivestito

- Parabole in acciaio inossidabile

- Gruppo alimentazione gas e controllo fiamma costituito da :

- elettrovalvola gas a doppia sicurezza positiva a funzionamento silenzioso, centralina elettronica di accensione e rilevazione fiamma a ionizzazione, riduttore/stabilizzatore di pressione gas

- Alimentazione elettrica 230 Volt – 50 Hz – monofase

- ........ €uro  395,00

- Consegna: 3-5 settimane

- Prezzi iva esclusa

- Pagamento: 50% all’ordine + 50% alla consegna

Cordiali Saluti – Ferraroni Fabio - FerrZootecnia